## Slide 1
HomeLab Network
Projet d'Administration Système et Réseaux
Simulation d'une infrastructure réseau d'entreprise complète
pfSense
Debian Linux
Windows Server 2022
Active Directory
VMware
Bachelier IT — Année académique 2025-2026

## Slide 2
Objectifs du Projet
🔒 Securite reseau
Segmentation WAN / LAN / DMZ avec firewall pfSense
🐧 Administration Linux
Serveur Debian avec Apache2, SSH durci et fail2ban
🪟 Administration Windows
Active Directory, DHCP, GPO sur Windows Server 2022
📡 Infrastructure virtuelle
Deploiement complet sous VMware Workstation
📊 Monitoring
Supervision de l'infrastructure avec Zabbix
📁 Documentation
README complet, scripts et captures sur GitHub

## Slide 3
Architecture Reseau
INTERNET (WAN)
pfSense 2.7.2 — Firewall / NAT / ACL
DMZ — 10.0.2.0/24
Debian 13
IP : 10.0.2.10
Apache2 / SSH :2222 / fail2ban
LAN — 10.0.1.0/24
Windows Server 2022
IP : 10.0.1.10
AD DS / DNS / DHCP
Admin — 10.0.1.0/24
Monitoring
IP : 10.0.1.20
Zabbix / Grafana

## Slide 4
Stack Technique
Hyperviseur
VMware Workstation 17.5
Firewall
pfSense CE 2.7.2
OS Linux
Debian 13 (Trixie)
OS Windows
Windows Server 2022
Serveur Web
Apache2 2.4.x
Securite SSH
fail2ban 1.1.x
Annuaire
Active Directory DS
Monitoring
Zabbix

## Slide 5
Phase 2 — Firewall pfSense
Interfaces configurees
WAN (em0)
192.168.217.136/24 — Internet via NAT
LAN (em1)
10.0.1.1/24 — Gateway reseau interne
DMZ (em2)
10.0.2.1/24 — Gateway zone DMZ
Regles Firewall DMZ
BLOCK | DMZ net -> LAN net
Isolation totale DMZ vers reseau interne
PASS | DMZ net -> Any
Acces internet autorise depuis la DMZ
Principe de securite applique
La DMZ peut acceder a internet mais jamais au LAN interne. En cas de compromission du serveur web, le reseau interne reste protege. C'est le principe de la zone demilitarisee utilise dans les entreprises.

## Slide 6
Phase 3 — Serveur Debian DMZ
Apache2
Serveur Web
v IP : 10.0.2.10
v Port HTTP : 80
v Page web accessible
v Active au demarrage
SSH Durci
Acces securise
v Port : 2222 (non-standard)
v Root login desactive
v Max 3 tentatives
v User : adminlab
fail2ban
Protection brute force
v Surveille SSH en temps reel
v Ban apres 3 echecs
v Duree ban : 1 heure
v Fenetre : 10 minutes

## Slide 7
Phase 4 — Windows Server 2022 & Active Directory
Configuration reseau
IP : 10.0.1.10
Masque : 255.255.255.0
Gateway : 10.0.1.1
DNS : 10.0.1.10 (lui-meme)
Domaine Active Directory
Domaine : homelab.local
NetBIOS : HOMELAB
Controleur : WinServer.homelab.local
DNS integre : OK
Structure Organisationnelle (OU)
homelab.local
OU=Utilisateurs_Homelab
alice.dupont@homelab.local
bob.martin@homelab.local

## Slide 8
Competences Demontrees
Securite
v Segmentation reseau WAN/LAN/DMZ
v Regles ACL et NAT
v Isolation des zones
v Protection brute force (fail2ban)
Linux
v Admin Debian Server
v Apache2 & HTTP
v SSH durci (port custom, no-root)
v Gestion utilisateurs Linux
Windows
v Windows Server 2022
v Active Directory DS
v OU & utilisateurs AD
v PowerShell Administration
Reseaux
v Plan d'adressage IP
v Routage inter-VLAN
v pfSense firewall
v VMware networking

## Slide 9
Merci pour votre attention
HomeLab Network — Projet Bachelor IT
pfSense
Operationnel
Debian DMZ
Operationnel
Windows Server
Operationnel
Active Directory
Configure
Monitoring
En cours...
github.com/[ton-username]/homelab-network
Bachelier IT — Administration Systeme et Reseaux — 2025-2026